1.  Назначение изделия.

Передвижная сборно-разборная вышка «Балатон-20» (далее - вышка) предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ.

2. Технические характеристики.

- Максимальная высота вышки, м	21,28

- Максимальная высота рабочей площадки, м	20,3

- Размеры рабочей площадки, м	1,955x2,00

- Нормативная поверхностная нагрузка на рабочий

настил, кгс	400

3.   Устройство и принцип работы.

Передвижная вышка (см. приложение) представляет собой пространственную сборно-разборную металлоконструкцию башенного типа из плоских рам с лестницами 1. Параллельные рамы соединяются между собой стяжками со втулками 3, следующие параллельные рамы устанавливаются во втулки стяжек на штыри предыдущих рам и образуют секцию. Для обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются между собой через стяжки 3 диагональными связями 2, которые крепятся на замках флажкового типа, расположенных на рамах и стяжках. Нижние секции вышки устанавливаются на штыри основания 4 и соединяются с основанием диагональными связями 2.

Основание вышки состоит из двух ригелей и связи. Ригели имеют четыре винтовых опоры и четыре колеса. Колеса служат для передвижения вышки. Винтовые опоры компенсируют неровности опорной поверхности. Вышка, с помощью винтовых опор должна быть установлена так, чтобы колеса не касались опорной поверхности на 2 мм.

На рабочем ярусе вышка имеет настил 6 и настил с люком 7.

Для обеспечения устойчивости вышка снабжена опорами 5, которые крепятся к основной конструкции вышки.

При высотах более 12,88 м:

1.	Необходимо крепить вышку к стене. Крепление вышки к стене осуществляется через
кронштейны и пробки 8 в соответствии с приложением.

2.	Винтовые опоры устанавливаются на деревянные подкладки.

4. Указания по эксплуатации.

4.1.	Металлическая сборно-разборная вышка допускается в эксплуатацию только после окончания ее
монтажа, но не ранее сдачи по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером.

4.2.	При приемке установленной вышки в эксплуатацию проверяются:
соответствие собранного каркаса рабочим чертежам и правильность сборки узлов;
правильность и надежность опирания вышки на основание;

наличие и надежность ограждения на вышке в рабочем ярусе.

4.3.	Плановые и периодические осмотры вышки следует производить не реже одного раза в месяц.

5. Указание мер безопасности.

- Настилы вышки должны иметь ровную поверхность.

- Вышка должна быть установлена вертикально, оборудована опорами, расположенными под углом 30 градусов к боковой плоскости и обеспечивающими ее наибольшую устойчивость.

- Необходимо выполнять требования СниП Ш-4-80 *«Техника безопасности в строительстве».

6. Транспортирование и хранение.

- Транспортирование вышки может производиться транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность элементов вышки от повреждений.

- Не допускается сбрасывать изделие при разгрузке, транспортирование волоком и другие действия, могущие причинить повреждения элементам конструкции.

- При транспортировании и хранении пакеты и ящики с элементами вышки могут укладываться друг на друга, но не более чем в три яруса.

- Элементы вышки должны храниться в закрытых помещениях или под навесом на подкладках, исключающих соприкосновение с фунтом.

- Вышку транспортируют и хранят в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения ОЖ 4, в части воздействия климатических факторов внешней среды.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие вышки требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 12. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня поступления потребителю.

8. Комплектация вышки «Балатон-2х2»

Примечание: Промежуточный настил, опоры поставляются по согласованию с заказчиком.

hgnhnnhjhj